- Общая часть

Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение п. Лебяжье, ул.Дачная, Моховая, Заречная» разработан ООО "Монолит Строй Архитектура".

Проект выполнен в соответствии с техническим заданием на разработку ППТ и ПМТ, утвержденным Председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 №150 (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству №18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ленинградской области;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 г. № 83;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;

- СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

- Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Земельное, лесное, водное законодательство;

- Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правил, иные нормативные документы;

- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлялась с использованием:

- сведений о землепользовании на территории проектирования, предоставленных Филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Ленинградской области.

Материалы тома представлены в виде пояснительной записки (текстовая часть) и схем (графическая часть).

- Исходные данные для подготовки проекта планировки

- Решение Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории;

- Техническое задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта, утвержденное Комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;

- - Задания на проектирование;

- - Технические условия:  ОАО «Леноблгаз» №876 от 10.09.2013 г., письмо о продлении ТУ АО «Газпром ГР ЛО» №856 от 06.10.2015 г.

- - Постановление Администрации МО «Ломоносовский МР» об утверждении Акта выбора и схемы расположения земельного участка №1074 от 16.07.2014 г.

- - Технические условия Невско-Ладожское БВУ №Р11-28-743 от 15.02.2016 г.

- - Письмо от «Комитета по культуре ЛО» №05-04-5763/14-0-1 от 31.10.2014 г.

- - Технические условия филиал ОАО «РЖД» №26529/окт от  10.12.2013 г., письмо о продлении ТУ №165/окт от 12.01.2016 г.

- - Письмо ОАО «РЖД» № 9353/окт от 25.04.2016 г. «О прокладке газопровода в полосе отвода ж.д.»

- - Письмо ОАО «РЖД» № 2402/окт от 03.02.2016 г. «О предоставлении информации» створ перехода ж.д., полоса отвода

- - Справка от Администрации «О потребителях» № 314 от   01.03.2016 г.

- - Справка от Администрации «О сносе зеленых насаждений по трассе газопровода» № 219 от   09.02.2016 г.

- - Справка от Администрации «О удаленности полигона ТБО и стоимости утилизации» № 220 от   09.02.2016 г.

- - Справка филиала в г.Кингисепп  «О величине давления газа в месте врезки» №666 от  27.05.2016 г.

- - Отчет об инженерно- геодезических изысканиях вып., ООО "Аскор плюс" вып. в 2016г.

- - Отчет об инженерно- геологических изысканиях вып., ООО "БК “ГеоСтрой" вып. в 2015 г. г.Топографическая съемка, инженерно-геологические и «Инженерно-экологические изыскания ООО «Опыт»

- Обоснование положений по размещению линейного объекта

Схема подачи природного газа к индивидуальным жилым домам по давлению в  системе распределения газа принята двухступенчатой. Данным проектом предусматривается установка одного газорегуляторного пункта шкафного типа ЭС-ГРПШ-122-55-2-У1  (производства ООО «Эльтон») с двумя линиями редуцирования (основной и резервной), оснащенных регуляторами давления газа AMR-50.

ПРГ устанавливается для снижения давления газа с высокого до среднего на территории п. Лебяжье, недалеко от места перехода газопроводом железнодорожных путей 11 и 12 перегона ст. Лебяжье у грунтовой дороги (для удобства обслуживания эксплуатирующей организацией).

Для определения расчетных часовых расходов газа для индивидуальных жилых домов в качестве устанавливаемого газоиспользующего оборудования приняты:

-плита бытовая газовая (для пищеприготовления),;

-газовый двухконтурный котел (для отопления и горячего водоснабжения);

Физико-географические и техногенные условия:

Административно изучаемая территория расположена по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье.

Рассматриваемый район принадлежит к Восточно-Европейской платформе, в строении которой выделяется два структурных этажа: нижний, представленный кристаллическим фундаментом, и верхний, состоящий из двух ярусов. Нижний ярус сложен морскими отложениями верхнего протерозоя и палеозоя, верхний - континентальными четвертичными отложениями.

В настоящее время в сейсмическом отношении рассматриваемый район, согласно Карте сейсмического районирования ОСР-97-с (1 % вероятность), относится к территории с возможными землетрясениями не выше 6 баллов по шкале MSK-64. В соответствии с табл. 1 СП 14.13330.2011 грунты слагающие участок относятся к II и III категории по сейсмическим свойствам.

Средняя годовая температура воздуха составляет 5.4ОС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, их среднемесячная температура воздуха минус 6.6 ОС и 6.3 соответственно. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 36 ОС. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 - минус 28 ОС, обеспеченностью 0.92 - минус 24 ОС.

Самым тёплым месяцем является июль, со средней температурой воздуха 18.3 ОС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 37 ОС.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Количество осадков за период апрель-октябрь составляет 423мм, за ноябрь-март - 202мм. Испаряемость с земной поверхности составляет 300 мм/год.

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 86%, а наиболее теплого месяца - 72%.

Ветровой режим территории зависит от общей циркуляции атмосферы и тесно связан с особенностями распределения барических центров. Режим атмосферного давления характеризуется резко выраженной сезонной сменой полей давления.

Площадка строительства не относится к особым климатическим территориям.

В соответствии с СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений” (п.5.5.3) нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по таблице 5.1 СП 131.13330.2012 "Строительная климатология”, будет равняться:

- для суглинков и глин 1.00 м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых 1.20 м;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности 1.28 м;

- для крупнообломочных грунтов 1.45 м.

Геолого-литологическое строение:

По инженерно-геологическим условиям территория работ, согласно СП 47.13330.2012  относится к II (средней сложности) категории сложности.

B соответствии с ГОСТ 20522-2012, с учётом возраста, генезиса, номенклатурного вида и состояния грунтов в пределах глубины бурения выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ).

Верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (Iglll):

ИГЭ 1 - Песок мелкий, средней плотности, влажный и насыщенный водой;

ИГЭ 2 - Песок гравелистый, средней плотности, насыщенный водой;

ИГЭ 3 - Суглинок легкий пылеватый текучепластичный, тиксотропный, с прослоями песка;

ИГЭ 4 - Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный, тиксотропный, с прослоями песка;

Верхнечетвертичные ледниковые отложения (gIII):

ИГЭ 5 - Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный, с гнездами песка, с гравием и галькой до 5%.

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик выделенных ИГЭ приведены в таблице 1 отчета, а результаты статистической обработки лабораторных определений грунтов в Приложении И. Приведенные физикомеханические характеристики действительны для не промороженных грунтов, при условии сохранения их природной структуры и влажности.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды приурочены к озерно-ледниковым пескам, а также песчаным прослоям и линзам в озерно-ледниковых и ледниковых глинистых грунтах.

В период производства буровых работ грунтовые воды зафиксированы на глубине от 0.5 до 1.4 м, на абсолютных отметках от 1.7 до 7.2 м. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в р. Лебяжка и далее в Финский залив.

В периоды активного снеготаяния и выпадения дождей следует ожидать подъем уровня грунтовых вод на 0.5 - 1.0 м.

Для расчета водопротока в котлован коэффициенты фильтрации (в соответствии со «Справочное руководство гидрогеолога" т.1 (1979 г.)) следует принимать:

- для песков мелких (ИГЭ 1) 1.0 - 5.0 м/сут;

- для песков гравелистых (ИГЭ 2) 50-100 м/сут;

- для суглинков легких (ИГЭ 3 - ИГЭ 5) - 0.05-0.1 м/сут.

Вывод:

По инженерно-геологическим условиям территория работ, согласно СП 47.13330.2012  относится к II (средней сложности) категории сложности.

В геологическом строении территории в пределах глубины разведки до 5.0 м принимают участие современные биогенные (bIV), а также верхнечетвертичные озерноледниковые (lgIII) и ледниковые (gIII) отложения Осташковского горизонта;

В пределах глубины бурения выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ);

В период производства буровых работ грунтовые воды зафиксированы на глубине от 0.5 до 1.4 м, на абсолютных отметках от 1.7 до 7.2 м;

В периоды активного снеготаяния и выпадения дождей следует ожидать подъем уровня грунтовых вод на 0.5 - 1.0 м;

Территория является естественно подтопленной;

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к бетону марки W4 изучена на глубине 2.0 м и характеризуется, в соответствии с СП 28.13330.2012, как неагрессивная. В соответствии с ГОСТ 9.602-2005 грунты обладают коррозионной агрессивностью средней степени по отношению к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля. По отношению к стали грунты среднеагрессивны;

Грунтовые воды по отношению к бетону марки W4, в соответствии с СП 28.13330.2012, характеризуются как неагрессивные. По отношению к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля грунтовые воды, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005, обладают коррозионной агрессивностью средней степени;

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1.0 - 1.2 м.;

По степени относительной деформации морозного пучения грунты, залегающие на исследуемой территории относятся к:

- практически непучинистым (ИГЭ 2);

- среднепучинистым (ИГЭ 5);

- чрезмернопучинистым (ИГЭ 1, ИГЭ 3, ИГЭ 4)

Для расчета водопротока коэффициенты фильтрации следует принимать:

- для ИГЭ 1 - 1.0 - 5.0 м/сут;

- для ИГЭ 2 - 50-100 м/сут;

- для ИГЭ 3 - ИГЭ 5 - 0.05-0.1 м/сут.

В соответствии с ФЕР 2001-01 категории грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором следует принимать:

- для ИГЭ 1 - ИГЭ 4 - группу I;

- для ИГЭ 5 - группу II

Рекомендуется минимизировать (исключить) динамические и вибрационные воздействия на грунты ИГЭ 3 - ИГЭ 4;

При проектировании необходимо учесть инженерно-геологические особенности площадки и предусмотреть следующие мероприятия:

- Появление грунтовых вод вблизи дневной поверхности;

- Коррозионную агрессивность грунтов;

- Тикотропные свойства грунтов;

- Возможное наличие валунов в ледниковых грунтах;

- Ведение земляных работ и водоотлива в соответствии с СП 45.13330.2112.

### Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы

Трасса газопровода начинается от места врезки в существующий газопровод высокого давления II категории d225 мм., (временно работающего в режиме среднегодавления (0,18 МПа) и проложенного от ГРС «Ломоносов» к п. Лебяжье.

От точки подключения, проектируемый газопровод высокого давления II категории проходит в восточном направлении порядка 900 м. по землям населенного пункта, до земельного участка находящегося в аренде филиала ОАО «РЖД» и используемого Октябрьской железной дорогой. Далее трасса газопровода проходит в восточном направлении по землям ОАО «РЖД» порядка 400 м. и пересекает железнодорожные пути №11 и №12 на расстоянии 278 м. от стрелочного перевода №3 ж.д. станции Лебяжье методом ННБ.

#### Труба с наружным диаметром 225 мм, ПНД с толщиной стенки s = 20,5 мм (ГОСТ 18599) укладываются методом горизонтально-направленного бурения под двумя железнодорожными путями. Заложение трубы на глубинах от 3,8 до 4,9 метров. Для расчета принимается глубина заложения Нтр=4,5 м. Нагрузка от поездного состава принята С14 с давлением на грунт qт = 100 кПа в соответствии с СТН Ц-01-95.

Далее, за полосой отвода железной дороги, на землях населенного пункта, у недалего от щебеночной дороги ул. Дачная, проектом предусматривается установка ПРГ, для снижения давления газа с высокого, до среднего. ПРГ выбран с учетом обеспечения бесперебойной и безопасной работы при повышении давления газа на входе до 0,6 МПа.  После ПРГ, газопровод среднего давления прокладывается вдоль улиц Дачная, Моховая, Заречная и существующих проездов . Газопровод следует  вдоль существующих дорог местного значения (улиц), без усовершенствованного дорожного покрытия, с частичным попаданием в границы проезжей части из-за отсутствия выделенных коридоров для прокладки инженерных сетей и стесненностью, вызванной наличием других подземных коммуникаций ( связь), опор ЛЭП и наличием канав. Данный вариант прохождения трассы газопровода  охватывает существующих потребителей (по согласованию с заказчиком) и предоставляет возможность наращивания путем подключения перспективных потребителей. Газопровод практически на всем протяжении проходит по  застроенной части п. Лебяжье (земли населенных пунктов государственная собственность), тем самым сокращая количество отводов и в последующем затраты на строительство газопроводов-вводов     путем уменьшения протяженности последних. Выбранная трасса газопровода не затрагивает территории объектов культурного наследия, границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, отсутствует пересечение с водными преградами.

### Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта

Распределительный газопровод принадлежит к опасным производственным объектам и предназначен для транспортировки природного газа  к  потребителям: индивидуальные жилые дома,  относящимся к зданиям нормальной степени ответственности. Пожарная опасность класс – III.

В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью               QpH=8000 ккал/м3; ρ=0,683 кг/м3.

Источником газоснабжения является распределительный газопровод высокого давления (II категории) d225 мм., работающий в режиме среднего давления (фактическая величина давления газа на момент проектирования 1,8 кгс/см²) и получающий природный газ от ГРС «Ломоносов».

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

- Назначение: для транспортировки природного газа п.Лебяжье Ломоносовского района, Ленинградской области.

- Сеть газораспределения по территории населенного пункта.

- Газопроводы высокого давления (II кат.) и среднего давления (III категории).

- Относится к опасным производственным объектам.

- Уровень ответственности – нормальный.

Расчет часовой и годовой потребности в газе на нужды отопления и горячего водоснабжения произведен, исходя из общей площади жилых домов, численности населения, снабжаемого газом, и укрупненных показателей максимального  теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2  общей площади и среднего теплового потока на горячее водоснабжение на 1 человека, проживающего в здании, принимаемых по приложениям 2 и 3 СНиП 2.04.01-85*. Расчет годовой потребности в газе произведен в соответствии с СП 42-101-2003.

Для вычисления значений расчетного часового расхода газа было принято следующее оборудование:

- Дома с отапливаемой площадью (среднее значение 150 м²) - котел двухконтурный (N=28.0 кВт) + плита ПГ-4;

Расчетный часовой расход газа на дом составляет : 4,08 м³/час;

Расчетный годовой расход газа на дом составляет : 6,88 тыс.м³/год;

- Квартира в многоквартирном жилом доме - котел двухконтурный (N=24.0 кВт) + плита ПГ-4

Расчетный часовой расход газа на квартиру составляет : 3,68 м³/час;

Расчетный годовой расход газа на квартиру составляет : 3,28 тыс.м³/год;

- Дом с отапливаемой площадью (425 м²) - котел (N=60.0 кВт) + плита ПГ-4;

Расчетный часовой расход газа на дом составляет : 7,26 м³/час;

Расчетный годовой расход газа на дом составляет : 16,78 тыс.м³/год;

Данные по годовым и расчетно-часовым расходам природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения для пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения индивидуальных жилых домов, и других потребителей п. Лебяжье, а  так же ближайшей перспективой, приняты согласно данных предоставленных администрацией МО Лебяженское городское поселение и сведены в таблицу.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

газораспределительной сети

| № п/п | Наименование потребителей | Всего домов (квартир) | Единица измерения | Часовой расход газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Ул. Дачная - и.ж.д. ( в т.ч. перспектива 3 д.) -2 дома по 4 квартиры Ул. Заречная - и.ж.д. Ул. Моховая - и.ж.д. -2 дома по 4 квартиры | 21 8 26 2 8 | м³/час м³/час м³/час м³/час м³/час | 63,75 21,82 80,24 7,25 21,82 |
|  | Итого: | 65 | м³/час | 194,88 |
|  |  |  | тыс.м3/год | 399,5 |
|  | Перспектива: Ул. Дальняя, ул. Лесная - и.ж.д. | 37 | м³/час | 113,99 |
|  | Всего: | 102 |  |  |
|  | Часовой расход газа по п. Лебяжье | м³/час | 308,87 |
|  | Годовой расход газа по д. Лебяжье | тыс.м3/год | 654,06 |

Показатели системы газоснабжения

| Наименование | Единица измерения | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого давления Подземный: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10,0 Надземный: Сталь 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Спецотвод изолированный СОИ-2 - ( 108х4,0 , L=3.60 м. | м м шт | 1375,5 1,50 1 | С учетом пр-ки г/п змейкой |
| Итого : | м | 1380,6 | С учетом длин вертикальных участков и СОИ-2 |
| Газопровод среднего давления Подземный: ПЭ 80 ГАЗ SDR11-110х10,0 ПЭ 80 ГАЗ SDR11-63х5,8 Надземный: Сталь 89х4,0 ГОСТ 10704-91 Спецотвод изолированный СОИ-2 - ( 108х4,0 , L=3.60 м. | м м м шт | 684,5 448,3 1,5 1 | С учетом пр-ки г/п змейкой С учетом пр-ки г/п змейкой |
| Итого : | м | 1137,9 | С учетом длин вертикальных участков и СОИ-2 |
| Всего: | м | 2518,5 |  |
| Газорегуляторные установки: ЭС-ГРПШ-122/55/2-У1 Отключающие устройства: Кран КШ -80ф Кран КШ -50ф Кран ПЭ-ВП КН d110 Кран ПЭ-ВП КН d63 | шт шт шт шт шт | 1 1 1 4 1 | с 2 –мя регуляторами AMR-50 |

Сведения о земельных участках, испрашиваемых во временное и постоянное пользование

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка или номер кадастрового квартала | Категория земель | Форма собственности | Правообладатель | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:14:1401001 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 1569.46 |
| 2 | 47:14:1402022 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 1064.25 |
| 3 | 47:14:1402023 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 269.7 |
| 4 | 47:14:1402023 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального назначения | аренда | АО «РЖД» | 171.18 |
| 5 | 47:14:1402023:1 | земли населённых пунктов | Собственность публично-правовых образований | МО "Лебяженское городское поселение", пос... | 605.64 |
| 6 | 47:14:1402024 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального назначения | аренда | АО «РЖД» | 1554.95 |
| 7 | 47:14:1402024 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 161.61 |
| 8 | 47:14:1402024 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального назначения | аренда | АО «РЖД» | 19.0635 |
| 9 | 47:14:1402033 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи… и иного специального назначения | аренда | АО «РЖД» | 18.1120 |
| 10 | 47:14:1402033 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 2314.32 |
| 11 | 47:14:1402024 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 1118.88 |
| 12 | 47:14:1401001 | земли населённых пунктов | Неразграниченная государственная собственность | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 539.75 |
| 13 | 47:14:1402024 | земли населённых пунктов | Сведения о регистрации прав отсутствуют | Администрация Лебяженское городское поселение, Ломоносовский район, Ленинградской области | 818.7 |
| Итого общая площадь земель, затрагиваемых полосой отвода: | 10225.62 |

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемого газопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки строительных машин и механизмов, проезда технологического транспорта, расположения монтажной зоны, отвалов растительного и минерального грунта.

Отвод земель во временное пользование

На период проведения строительных работ во временное пользование испрашиваются земельные участки, используемые для размещения строительной техники, устройства отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы.

Подъезд строительной техники к месту проведения работ предусмотрен по существующим дорогам.

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

В проекте отсутствуют решения, требующие проверки на патентную чистоту.

Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий

Специальные технические условия в данном проекте не разрабатываются.

Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При выполнение гидравлического расчета газопроводов использована программа Microsoft Office Excel 2007 и AutoCAD.

Защита газопровода от коррозии

Для защиты от электрохимической коррозии подземный стальной газопровод и футляры покрывается ” весьма усиленной” изоляцией полимерной липкой лентой по ГОСТ 9.602-2005

Выходы газопровода из земли предусматриваются спецотводами СОИ-2 по чертежам 16017-ТКР.П лист 3,4. Стальная часть спецотвода имеет изоляцию весьма усиленного типа и заключена в футляр в изоляции весьма усиленного типа. Пространство между газопроводом и футляром заполняется каболкой, концы футляра заделаны битумно-резиновой мастикой. Выход из земли засыпается песком на всю глубину траншеи в радиусе 0,5 м.

Защита надземных участков газопровода от атмосферной коррозии производится покрытием газопровода грунтовкой за 2 раза и масляной краской за 2 раза в соответствии с требованиями СП 28.13330.

Герметизация вводов инженерных коммуникаций

Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 5.905-26.08 ОАО СПКБ «ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ.

Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от газопровода.

Охрана труда

Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ПП, пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна быть сделана соответствующая запись.

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно:

- на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под     стрелой крана.

- при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами.

- сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости.

- при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным  обмундированием.

- зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками

- в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя.

- нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки, доработки      траншеи).

- нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям.

При монтаже газопровода особое внимание необходимо уделять безопасному ведению работ вблизи действующих электро- и телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и канализации.

Места пересечения траншеи газопровода с существующими коммуникациями разрабатываются вручную.

Подключение нового газопровода к действующему должно производиться рабочими, имеющими разрешение на право производства газоопасных работ по соответствующему наряду, выданному и оформленному в надлежащем порядке.

На более сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить его у главного инженера строительной организации.

За соблюдение охраны труда на участке несет ответственность мастер участка и инженер по охране труда подрядной организации.

Рекомендации по охране окружающей среды

При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, сохранения ее устойчивого экологического равновесия, не нарушать условия землепользования, установленные законодательством об охране окружающей среды.

В целях охраны природы необходимо выполнить следующие условия:

- обязательное соблюдение границ территории, отводимых для строительства;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых мест и строительных отходов;

- использование только специальных установок для подогрева воды, материалов;

- выполнение в полном объеме мероприятий по сохранности зеленых насаждений;

- обрезки труб вывозятся;

- обслуживание автотранспортных средств и механизмов должно производиться специализированными предприятиями, имеющими соответствующие лицензии;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

Земляные работы вблизи зеленых насаждений необходимо производить вручную. Снос деревьев и кустарников производить в осенне-зимний период с одновременным вывозом порубочных остатков. Сохраняемые деревья в зоне работ оградить деревянными щитами.

После окончания основных работ строительная организация должна благоустроить территорию:

- произвести полную очистку территории от строительного мусора, временных сооружений и приспособлений;

- спланировать территорию;

- восстановить дорожную конструкцию и дренажную сеть;

В соответствии с нормами технологического проектирования предприятий газовой промышленности все проектируемое оборудование, арматура, трубопроводы должны быть полностью герметичны, что обеспечивает охрану окружающей среды от загазованности после пуска газопровода в эксплуатацию.

Обеспечение сохранности систем газоснабжения

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, по предупреждению аварий и локализации их последствий на опасном производственном объекте

Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 28.11.2002 г. № 3968, что является гарантией безопасности эксплуатации опасного производственного объекта, предупреждения аварий, случаев травматизма, обеспечения локализации последствий аварии.

Промышленная безопасность и предупреждение аварий в проекте обеспечены следующими мероприятиями:

- Для прокладки газопровода используются полиэтиленовые трубы, имеющие более продолжительный срок эксплуатации по сравнению с металлическими трубопроводами (гарантийный срок службы подземного полиэтиленового газопровода – 50 лет).

- Запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность затвора соответствует классу А по ГОСТ 9544-2005.

Локализация и ликвидация аварийных ситуаций на данном объекте осуществляется выездными бригадами существующего диспетчерского пункта с круглосуточной работой, включая выходные и праздничные дни.

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная бригада должна выехать в течение 5 минут. Аварийная бригада должна выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации аварийных ситуаций. При выезде по заявке для ликвидации аварий на наружных газопроводах бригада ДС должна иметь исполнительно-техническую документацию или планшеты (маршрутные карты).

Узлы неразъемных соединений и соединительные детали, не обеспечивающие герметичность, должны вырезаться и заменяться новыми.

Допускается ремонтировать точечные повреждения полиэтиленовых газопроводов при помощи специальных полумуфт с закладными нагревателями.

Работы по окончательному устранению утечек газа могут передаваться эксплуатационными службами после того, как АДС будут приняты меры по локализации аварии и временному устранению утечки газа.

Работы по строительству газопровода должны быть поручены организации, специализирующейся в области строительства инженерных систем и трубопроводного транспорта, имеющей в своем составе аттестованных монтажников, сварщиков. Специализированная организация должна иметь соответствующую производственную базу и лабораторию контроля качества сварочно-монтажных и изоляционных работ. До начала работ строительными организациями должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по технике безопасности и видам работ применительно к местным условиям. Весь персонал, занятый на строительстве газопроводов, должен быть предварительно обучен и проинструктирован безопасным методам ведения работ.

Проектная организация обеспечивает авторский надзор за строительством газопровода на весь период его строительства.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Перечень мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий и других чрезвычайных ситуаций разработан в проекте шифр 16017-ПБ, входящем в состав настоящего проекта.

Раздел разработан в полном соответствии с требованиями, изложенными в задании на разработку мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выданным МЧС России.

- Мероприятия по охране окружающей среды

Основной особенностью воздействия строительства на все компоненты окружающей среды является их временный характер. После окончания строительно-монтажных работ источников выбросов загрязняющих веществ на линейной части газопровода не будет.

Из негативных воздействий периода эксплуатации, оказываемых на земельные ресурсы, необходимо отметить следующие: прямые потери земельного фонда, изымаемого под размещение наземных объектов (запорная арматура, крановые узлы, и др.), изменения гидрогеологического режима и окружающего ландшафта (насыпи площадок) и др.

На линейной части газопровода, т.е. непосредственно на трубопроводе в процессе нормальной эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов их в водные объекты не имеется.

Отходы производства и потребления в период эксплуатации объектов газопровода не образуются.

Далее более детально рассмотрены виды воздействий, применительно к каждому компоненту природной среды, а именно: земельные ресурсы, воздушный бассейн, водная среда.

4.1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов строительства вызовут различного рода нарушения земельных ресурсов, выражающиеся как в прямых, так и в косвенных  воздействиях на последние.

Источниками воздействия на состояние природных ландшафтов в период строительства являются:

- строительные и транспортные машины и механизмы;

- объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры;

- проведение земляных работ.

- Указанные  воздействия, носящие негативный характер, связаны с проведением подготовительных и земляных работ и выражаются в следующем:

- нарушения сложившихся  форм естественного  рельефа в результате выполнения различного рода земляных работ;

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств почвенного слоя при снятии его и перемещении при устройстве траншей и временных площадок;

- захламление территории и почвенного покрова отходами строительных материалов, порубочными остатками и мусором и др.

Для снятия техногенных нагрузок на ландшафт большая часть указанных выше нарушений должна быть устранена в ходе проводимых организационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель.

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель является рекультивация нарушенных земель, которая заключается в снятии, хранении, и восстановлении плодородного и потенциально-плодордного слоев почвы.

Масштабы оказываемого воздействия на природную среду, вызванные строительством, объективно, могут быть оценены размерами территории, необходимой  для его осуществления.

Мероприятия по снижению воздействия строительства на земельные ресурсы

В целях обеспечения сохранности грунтов максимально используются имеющиеся автодороги и проезды. В качестве подъездных дорог предусматривается использование существующих, примыкающих к стройплощадке дорог.

Для сохранения почвенного покрова и предотвращения развития процессов оврагообразования предусматривается также:

- устройство противоэрозионных перемычек в траншее, используя для этого балластировку грунтом в замкнутом объеме;

- сокращение до минимума потребности в привозном грунте для нужд строительства газопровода за счет конструктивных мероприятий (клиновидные противопучинные подушки вместо сплошной замены грунта в основании газопровода) и максимального использования грунта из траншеи для устройства подушки под трубу и обсыпки за счет дополнительного измельчения грунта.

В целях предотвращения загрязнения и прямых потерь почвенного субстрата проектом предусматриваются следующие организационно-технические мероприятия:

- проведение строительно-монтажных работ на особо ценных в хозяйственном отношении землях с заранее отсыпанных насыпей временных дорог, что позволит сохранить плодородные свойства предварительно снятого из-под основания насыпи почвенного слоя и уберечь его от переуплотнения;

- обязательное и своевременное проведение противоэрозионных мероприятий (травосеяние, посадка кустарника) в целях защиты почвенного слоя от ветровой эрозии;

- недопущение захламления почвенного покрова остатками изоляционных материалов, порубочными остатками и др. с организацией их размещения и использования (обезвреживания).

Экологические ограничения

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в строго согласованные с владельцами земель сроки в увязке с календарным графиком строительства;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенных под строительство земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель;

- предварительное снятие и складирование почвенного слоя до начала работ по рытью траншеи;

- недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами изоляционных покрытий и других материалов, а также загрязнений ее горюче-смазочными материалами;

- использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения техногенного воздействия;

- строгое соблюдение всех принятых проектных решений;

- своевременное и качественное выполнение всех природоохранных мероприятий таких, как противоэрозионные мероприятия и техническая рекультивация;

- использование природо- и ресурсосберегающих технологий поведения строительно-монтажных работ, позволяющих сократить потребность в древесине, песчано-аварийном грунте и др.;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объема отходов производства с их последующим захоронением или использованием (обезвреживанием).

Заключением Департамента природных ресурсов по Северо-Западному региону (СЗ ДПР) №96-96/050 от 28.03.2002г. в пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок и остановок всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефтепродуктов.

Рекультивация нарушенных земель

Важнейшим элементом охраны и рационального использования земель, является рекультивация нарушенных земель, заключающаяся в снятии, хранении и восстановлении плодородного и потенциально-плодородного  слоев почв различной мощности.

Приведение земель в состояние, пригодное для дальнейшего использования их по назначению производится силами землепользователей за счет средств, предусмотренных на строительство газопровода.

Согласно требованиям нормативных материалов на рекультивацию земель, снятие плодородного слоя почвы с перемещением его во временный отвал и возвращение плодородной почвы на рекультивируемую полосу должно производиться в теплое время года (май-октябрь). Конкретные сроки проведения работ по рекультивации земель устанавливаются Заказчиком совместно с землепользователями в увязке с календарным графиком строительства. По согласованию с землепользователями и органами, осуществляющими государственный контроль за использованием земель допускается снятие плодородного слоя почвы в зимних условиях. Мерзлый плодородный грунт, при этом, следует разрабатывать бульдозером с предварительным применением рыхлителей. Такое согласование производится при оформлении отвода земель под строительство.

Работы по горнотехническому этапу рекультивации (снятие, хранение и возвращение плодородной почвы) выполняется силами и техническими средствами генподрядной организации и производятся в следующей последовательности:

- снятие плодородного слоя почвы с полосы рекультивации и перемещение его во временный отвал, где он хранится до окончания основных строительных работ, снятие плодородного слоя почвы производится на всю его толщину, не допуская смешивания плодородного слоя с минеральным грунтом;

- после укладки газопровода в траншею и обратной засыпки избыточный минеральный грунт уплотняется 2-3 проходами прицепного катка и равномерно распределяется бульдозером по рекультивируемой полосе для обеспечения допустимого превышения уровня плодородного слоя почвы в полосе рекультивации над поверхностью, прилегающих к этой полосе ненарушенных земель. По окончании работ планируется восстановление рельефа до прежних отметок;

- уборка строительного мусора, загрязненного плодородного грунта с заменой его качественным и планировка строительной полосы с засыпкой ям и рытвин, образовавшихся в период строительства;

- проверка инспектором по использованию и охране земель состояния грунта в полосе рекультивации для исключения засыпки загрязненного минерального грунта слоем качественной почвы;

- перемещение бульдозером плодородной почвы из временного отвала на полосу рекультивации и равномерное ее распределение в границах указанных полос. Нанесение плодородного слоя почвы следует производить в теплое время года и при нормальной влажности грунта. При ливневых и затяжных дождях работу производить не рекомендуется;

- окончательная планировка полос рекультивации автогрейдером.

При снятии, обратном нанесении и хранении почвы в зоне отвода земель в краткосрочную аренду не допускается смешивание ее с подстилающими грунтами, а также ее загрязнение, размыв, выдувание.

Передача восстановленных земель генподрядчиком оформляется актом в установленном порядке с участием представителей и органов, осуществляющих контроль за использованием земель.

В целях максимальной сохранности плодородия всех типов почв, предусматривается снятие верхнего почвенного слоя не только на ширину отрываемой траншеи и отвалов минерального грунта, но и на всю ширину полосы прохода строительной техники.

При этом нанесение почвенного горизонта проводится в строгой последовательности после засыпки траншеи минеральным грунтом, возвращается на полосу гумусированный почвенный слой.

Осуществляется укрепление откосов посевом трав.

После завершения строительно-монтажных работ предусматривается восстановление газонов растительным слоем земли 20 см.

4.2. Охрана воздушного бассейна от загрязнений

Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работа строительной техники, автотранспорта и других механизмов.

На подготовительном этапе проходят следующие виды работ:

- разбивка оси трассы газопровода силами изыскательской организации;

- снос зеленых насаждений;

- определение и закрепление на местности мест пересечения с подземными инженерными коммуникациями;

- оборудование складских площадок для материалов и оборудования;

- срезка и сохранение культурного слоя;

- ограждение опасных мест и зон;

- обеспечение участков строительства, в том числе санитарно-бытовые помещения, водой, электроэнергией.

В период строительства автотранспорт используется для перевозки труб, песка, необходимого оборудования, рабочих и т.д., а, следовательно, в основном находится за пределами строительных площадок.

Вся потребность в электроэнергии в процессе строительства обеспечивается передвижной дизельной электростанцией.

В период строительства источниками загрязнения атмосферы являются:

- выхлопные газы строительной техники и автотранспорта;

- выбросы, происходящие при сварочных работах.

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техники, предусматриваются следующие мероприятия:

- комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);

- осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств строительных машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих веществ;

- организация в составе каждого строительного потока ремонтных служб с отделением по контролю за неисправностью топливных систем двигателей внутреннего сгорания и диагностирования их на допустимую степень выброса вредных веществ в атмосферу;

- четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин топливом и смазочными материалами в трассовых условиях должна осуществляться только закрытым способом;

- запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с работающими двигателями в ночное время;

- согласование с местными природоохранными органами условий работы техники, маршрутов и времени работы транспорта в течении года, количества выбросов двигателей;

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок;

- снижение шума от техники за счет: усовершенствования конструкций глушителей; использование защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и т.п.

4.3. Охрана водной среды

Воздействия, оказываемые на водную среду при производстве работ по строительству объекта, могут сводиться к следующему:

-	 загрязнению окружающей водной среды в результате неорганизованного выноса (сброса) загрязняющих веществ с территорий временных площадок строительства за пределы ее с дождевыми сточными водами по естественному уклону местности в кюветы дорог, овраги и т.д.;

-	 использование воды на нужды строителей на строительных площадках;

-	 пересечение водотоков трассой газопровода.

К мероприятиям, позволяющим уменьшить воздействие, оказываемое в период проведения строительных работ на состояние водной среды относятся:

- соблюдение технологии строительства;

- временная площадка строительства оборудована мобильными зданиями с автономными системами сбора стоков;

- место отвала грунта располагать со стороны, с которой возможен приток дождевых вод.

Таким образом, воздействие в период строительных работ на водные ресурсы минимально. Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот период, носят временный характер.

4.4. Отходы, образующиеся в период проведения подготовительных работ

В подготовительный период строительства происходит изъятие минерального грунта, а затем использование его на подсыпку.

Растительный грунт после окончания работ используется для рекультивации в полосе строительства.

После укладки газопровода в траншею и обратной засыпки избыточный грунт уплотняется 2-3 проходами прицепного катка и равномерно распределяется бульдозером по рекультивируемой полосе для обеспечения допустимого превышения уровня плодородного слоя почвы в полосе рекультивации над поверхностью, прилегающих к этой полосе ненарушенных земель. Таким образом, в ходе проведения строительных работ излишков грунта не образуется.

Разработанный грунт предусматривается собирать в отвал в пределах строительной полосы, а строительный лом вывозится автотранспортом  на лицензированный  полигон ТБО.

4.5. Защита окружающей среды от шумового загрязнения

Источниками шума в период проведения строительных работ является следующее оборудование:

- строительная техника;

- строительное оборудование.

На этапе проведения строительства  будет выбрана техника и дополнительное оборудование с низким уровнем шумовых характеристик. На строительной площадке в рабочем состоянии одновременно будет находиться не более двух единиц строительной техники. Работы будут проводиться только в дневные часы.

Борьба с шумами должна быть направлена на обеспечение нормальных условий труда и быта работников и защиту ближайшей застройки и включает в себя:

- применение в большом количестве строительной техники с электро- и гидроприводом;

- использование глушителей для двигателей;

- соблюдение технологической дисциплины;

- улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

Согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», пункта 4 «Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам», при использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с 9 до 18 часов.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);

- дистанционное управление;

- средства индивидуальной защиты;

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

4.6. Рекомендации по охране окружающей среды

Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства, проектом рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды;

- применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;

- устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейнеров, спец. транспортных средств);

- оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;

- соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ.

После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории строительства.

5. Перечень используемой нормативной документации

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870);

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления";

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых»;

- СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из стальных труб;

- СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»;

- Постановление № 390 от 25 апреля 2012 года «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.610-85 «Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 7512-82 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод»;

- ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия»;

- РД 153-39.4-091-01 «Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от электрохимической коррозии»;

- ГОСТ Р 54808-2011 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»

- ГОСТ Р 50838-2009 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия».